LIMER

METHODE :

# Text boxes

Une lime s'utilise toujours avec les deux mains : une main tient le manche fermement et frotte la lame d'avant en arrière sur le métal, l'autre tient le bout de la lame pour la diriger et pour doser la pression. Pour que la lime use le métal en poussant, assurer une pression dans le mouvement vers l'avant et relâcher la pression dans le mouvement de retour vers l'arrière.

Attention ! Le grain est proportionnel à la longueur de l'outil ; ainsi une lime bâtarde de 20 cm a un grain plus petit qu'une lime bâtarde de 25 cm.

La lime est bâtarde quand elle possède 10 dents/cm

Les différentes limes :

Pour l’aluminium :

Pour stratifié :

Râpe (denture plus grosse)

Râpe à bois

Scie à onglet

ATELIER

Atelier  02-A

USINAGE

Entretien de la lime :

Brosser avec une brosse métallique

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES