PERCER

METHODE :

# Text boxes

Quelques règles pour percer :

*Tourner dans le sens anti-trigonométrique (sens des aiguilles d’une montre)

*Pour les gros diamètres ((8), percer d’abord à (4mm (avant trou) puis à (8mm

*Attention à ne pas être en mode percussion (marteau) lorsque l’on perce dans un métal.

*Réglage (si possible) de la vitesse de rotation (sinon faire tourner le foret assez lentement)

*Serrage du mandrin (les 3 positions)

Les différentes machines :

Visseuse      Perceuse     Perforateur

Les différents forêts :

Béton

Mandrin

Scie à onglet

Atelier  03-A

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

Les autres outils :

Vilebrequin		      Chignole à vilebrequin

Chignole manuelle

USINAGE

ATELIER