TARAUDER

METHODE :

# Text boxes

Quelques règles pour tarauder :

*N’utiliser que le taraud machine dans une visseuse.

*Utiliser de l’huile (graisse) pour tarauder.

*Tarauder en faisant des quarts de tour dans le sens anti-trigonométrique (sens des aiguilles d’une montre)

*Utiliser le tableau de correspondance pour connaître le diamètre des perçages.

Les outils :

Le tourne à gauche        Les 3 tarauds

3- Visser le taraud sur une profondeur de 1 cm en déposant un peu d'huile de coupe. Dévisser de 3 ou 4 tours, revisser le taraud et, par étapes, tarauder jusqu'au bout puis dévisser

ATELIER

Scie à onglet

TABLEAU de CORRESPONDANCE

Atelier  04-A

ASSEMBLAGE

Le taraud machine (les 3 en un)

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

2 - Serrer le taraud dans le tourne-à-gauche et se placer sur le trou

1 - Percer le trou de taraudage avec un foret de diamètre correspondant à celui du taraudage - 1mm. Déposer un peu d'huile de coupe pour faciliter le perçage.

Utiliser le tableau de correspondance de perçage.

Conseils

• Choisir, de préférence, un kit de taraudage complet qui comprend le foret de perçage et les trois tarauds (ébaucheur/,intermediaire// et finisseur)

• Ne jamais forcer lors du taraudage. En cas de blocage, dévisser, éliminer la limaille, huiler et recommencer.