RIVETER

METHODE :

# Text boxes

Imaginer un assemblage mécanique (pas de colle) ayant pour principale qualité d'éviter le démontage = Le rivetage.

En perçant un trou égal au ( du rivet et en utilisant une pince spéciale nous pouvons assembler 2 pièces métalliques l'une à l'autre de manière (semi)définitive.

Pour faire « sauter » le river il suffit de percer dedans.

Les outils :

Le rivet pop  		     La pince à rivet

ATELIER

3 - Visser sur la pince à riveter l'embout correspondant au diamètre de la tige du rivet. Enfiler la tige du rivet dans l'embout de la pince

Scie à onglet

6 - Ouvrir complètement les bras de la pince pour faire sortir la tige cassée

Atelier  05-A

5 - En même temps que la rivure se forme, la tige sort peu à peu du rivet. Ouvrir les bras de la pince et remettre l'embout en appui

4 - Enfiler le rivet dans le trou d'assemblage en l'appuyant à fond contre la surface du métal. Serrer les bras de la pince (à plusieurs reprises)

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

2 - Choisir un rivet de longueur suffisante : 5 mm de plus que l'épaisseur des pièces à assembler.

1 - Selon le cas, percer ensemble les deux pièces à assembler ou percer la pièce support en utilisant le perçage de la pièce à poser comme guide

Conseils

• Percer au diamètre du rivet utilisé.

• Si le rivet aveugle est trop long, utiliser une ou plusieurs rondelles pour compenser la longueur excessive.

ASSEMBLAGE