DECOUPE DROITE

METHODE :

# Text boxes

Découper du verre c'est créer un sillon avec un diamant ou un coupe verre à molette.

Une fois le sillon réalisé, il suffit de "casser" le verre. Plusieurs méthodes : avec le manche du coupe verre, bord de table, ou à la pince à détacher.

4-La casse directe consiste à placer le sillon  1cm sur la table, de lever le volume et de le basculer d'un coup sec vers le bas.

Tracer au feutre sur le verre pour une découpe droite ne sert à rien !

Détonner une coupe droite sur du verre de 4mm ne sert à rien !

Vérifier systématiquement les diagonales pour l’équerrage.

ATELIER

5-Pour pouvoir détacher la chute, il faut faire glisser le verre afin que le trait de coupe soit parallèle au bord du plan de travail. Avec une pince à bec plat et(ou pince à détacher)  un chiffon, tirer la chute vers soi en l’abaissant en un mouvement de bascule

3-Rayer le verre avec le coupe-verre le long de la règle. Le geste doit être souple et continu sur toute la longueur ( à vitesse et pression constante ). Il faut appuyer de manière uniforme. Si la coupe est irrégulière ou quelque peu ondulée, avec des bavures par endroits, c’est que le verre n’a pas été rayé de manière uniforme. NE JAMAIS REPASSER SUR LE SILLON

Atelier  09-A

3-Rayer le verre avec le coupe-verre le long de la règle. Le geste doit être souple et continu sur toute la longueur ( à vitesse et pression constante ). Il faut appuyer de manière uniforme. Si la coupe est irrégulière ou quelque peu ondulée, avec des bavures par endroits, c’est que le verre n’a pas été rayé de manière uniforme. NE JAMAIS REPASSER SUR LE SILLON

1-Se saisir du coupe verre en le maintenant fermement avec le pouce

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

6-D'autres méthodes de découpe :

Manche du coupe verre sous sillon.

Appuyer avec les 2 mains (gants) de chaque côtés du volume

2-Délimiter le tracé à l’aide d’une règle appuyée sur deux ventouses collées sur le verre. Humecter le verre et la molette avec du pétrole désaromatisé. Attention à la portée de molette = 2mm

7-Le grugeoir peut aussi permettre de découper

1-Se saisir du coupe verre en le maintenant fermement avec le pouce

VERRE