PERCER 2

METHODE :

# Text boxes

VERRE

Atelier  13-A

ATELIER

Perceuse

Pour percer le verre il faut utiliser une perceuse spéciale et des foret adaptés.

La perceuse est obligatoirement connectée à une arrivée d’eau (pour lubrifier, refroidir et vider le foret)			Forets

Les forets ont un revêtement diamanté.

2 - La perceuse est branchée et reliée à l’arrivée d’eau.

1 – Le volume de verre est placé sur la table de coupe et le foret dirigé vers un des trous de la table.

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

3 – Il est recommandé de percer au 2/3 de l’épaisseur puis de finir le perçage par l’autre coté afin d’éviter les coquilles.

Perçage avec coquilles !

TRACE : Le tracé du perçage devra être fuyant afin de pouvoir aligner les fuyantes aux repère sur l’embase de la perceuse :

( des forets:

Les foret vont de 2mm à 30mm puis 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et 70mm.

FRAISE : Les trous peuvent être « fraisés »

Qualité standard

Qualité industrielles