TROU D’AERATEUR

METHODE :

# Text boxes

Pour découper un trou d’aérateur dans un volume de glace, il faut :

- une tournette

- un coupe verre

- du pétrole désaromatisé

- une boule à détonner

ATTENTION le fait de détonner peut projeter des petits éclats de verre vers vos yeux !

6 – Placer l’appareil d’aération type AUTOGYRE dans le trou d’aérateur.

ATELIER

5 – Effectuer des traits de coupe en arc de cercle afin d’ôter la couronne restante.

4 – Réaliser le quadrillage à l'intérieur du cercle de sécurité. Puis frapper dessous à l’aide de l’outil métallique pour détacher les morceaux constituant ce cercle.

Atelier  15-A

2 – Tracer un premier cercle d’un diamètre égal à celui de l‘appareil à installer dans la plaque de verre. Tracer un deuxième cercle à l’intérieur du premier d’un diamètre d’environ 10 cm. Enlevez la tournette.

3 – Détonner le cercle extérieur avec un outil métallique comme la boule du contourneur ou d’une boule à détonner.

1 - Fixer la ventouse et utiliser une tournette à ventouse. S'assurer que le cercle à tracer passera à plus de 5 cm du bord de la plaque de verre.

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

SECURITE :

VERRE