VERRE ARMÈ

METHODE :

IMPRIMÈ

# Text boxes

Le verre armé est un volume verrier dans lequel un grillage a été inséré lors du float glass.

Le sillon se fait comme sur une glace claire ainsi que l’ouverture de la coupe.

Le grillage métallique se rompra en le fatiguant.

1 – Faire le sillon.

3 – Fatiguer le grillage en montant et descendant le volume retenu.

ATELIER

SECURITE :

Atelier  19-A

Le verre imprimé est granuleux sur une ou les deux faces. Il se découpe comme la glace claire. Il faut juste choisir la face la plus lisse pour réaliser le sillon.

Pour les imprimés 2 faces dont le relief ne permet pas de créer le sillon au coupe verre il faudra utiliser une disqueuse à disc diamanté.

2 – Ouvrir la coupe.

VERRE

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

SECURITE :