CARREAUX

METHODE :

# Text boxes

Le mastic à l'huile de lin est une patte qui durci comme de la pierre au bout de quelques heures.

Le couteau à mastic, ou couteau de peintre ou "feuille de laurier" sert à réaliser le solin.

Le marteau de vitrier              Pointes sans tête            Mastic à huile de Lin

1 – Mesurez la hauteur et la largeur du cadre. Déduisez 3 à 4 mm pour ménager un jeu autour du verre : ce jeu est nécessaire pour compenser les mouvements du bois. Au feutre, reportez les dimensions de la nouvelle vitre sur le verre à découper.

3 – Centrez la vitre et appliquez-la sur le mastic. Pressez délicatement sur les cotés (jamais au centre) pour ne pas la briser. Protégez le verre d’un bristol, puis plantez à plat les pointes sans tête, tous les 20 cm en les laissant dépasser de 5 mm.

ATELIER

SECURITE :

Atelier  20-A

4 – Avec un couteau à mastiquer, placez le mastic dans la feuillure en le pressant pour l’appliquer correctement. Les pointes doivent être complètement noyées. Lissez le joint avec un couteau « feuille de laurier » incliné à 45°. Humidifiez-le si besoin.

ATTENTION

2 – Malaxez une boule de mastic dans vos mains pour la ramollir. Si le mastic est mal entreposé, ajoutez un peu d’huile de lin pour l’assouplir. Sur le fond de la feuillure, étalez une fine couche de pâte (2 mm), puis égalisez-la avec un couteau à enduire.

VERRE

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

GANTS Obligatoires lors de l’enlèvement des morceaux de verre