FORTE EPAISSEUR

METHODE :

# Text boxes

VERRE

Atelier  21-A

ATELIER

Pour découper des volumes de verre de forte épaisseur > 8mm, il faut utiliser les OUTILS adéquats :

- Mollette spéciale

- Porte coupe verre

- Pince à ouvrir

- Alcool à bruler

1 – Créer le sillon comme sur un vitrage de 4mm en appuyant légèrement.

2’ – Nous voyons la coupe s’ouvrir !

2 – Ouvrir la coupe au maillet ou avec une pince à ouvrir.

5 – Bruler le butyral à l’aide d’alcool à bruler (sans enflammer)

3 – Réaliser le 2e sillon.

4 – Ouvrir la 2e coupe.

Il existe plusieurs sortes de molette notamment distinguées par leurs angles d’affutage. Le tableau ci-contre indique l’angle donc le choix de la molette par rapport à l’épaisseur de verre à découper.

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES