POSE en TABLEAU

METHODE :

# Text boxes

POSE

Atelier  22-A

ATELIER

La pose en tableau (ou pose en tunnel) s’effectue dans l’encadrement de la baie. L’attention portera sur :

- Le NIVEAU du dormant

- L’APLOMB du dormant

- La VERTICALITE du dormant

- L’ALIGNEMENT du dormant par rapport au bord de baie

- Les 60mm mini des fixations par rapport au bord de baie (éclatement)

5 – Positionner le dormant sur le tasseau et placer des cales fourchettes (ou vérins de pose) en partie haute des montants à l’aide d’une main de bois

2 – Tracer l’emplacement des trous du tasseau

1 – Mettre en place une chute de profil sur le tasseau et gérer l’alignement ET les 60mm du bord de tableau

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

11 – Caler le vitrage et réaliser le calfeutrement (élastomère 1er catégorie sur fond de joint)

10 – Percer le béton au travers des trous du dormant (situation selon DTU) et fixer avec des chevilles à frapper par exemple. (La tête de vis passera DANS la cage)

7 – Régler l’aplomb

ATTENTION : tolérance de faux aplomb = 2mm/ml

(DTU 36.5)

3 – Percer et placer les chevilles crampons

4 – Visser le tasseau

6 – Régler le niveau

ATTENTION : tolérance de faux aplomb = 2mm/ml

8 – Régler la verticalité

9 – Régler l’alignement (même écart périphérique pour couvre-joint)

Faire passer la tête de vis dans la cage centrale.