POSE en APPLIQUE

TAPEES D’ISOLATION

METHODE :

# Text boxes

POSE

Atelier  23-A

ATELIER

La pose en applique s’effectue contre l’encadrement de la baie. L’attention portera sur :

- Le NIVEAU du dormant

- L’APLOMB du dormant

- La VERTICALITE du dormant

- Les 5mm entre la tapée et le bord de baie

- Les 60mm mini des fixations par rapport au bord de baie (éclatement)

- La rupture thermique assurée au niveau des pattes de fixation

3 – Positionner le dormant sur le tasseau et placer des cales fourchettes (ou vérins de pose) en partie haute des montants.

2 – Fixer un tasseau en partie basse sur la ligne des 60mm.

1 – Tracer au cordex une ligne située à 60mm du bord intérieur de la baie.

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

6 – Caler le vitrage et réaliser le calfeutrement (élastomère 1er catégorie sur fond de joint)

5 – Percer le béton au travers des trous du dormant (situation selon DTU) et fixer avec des chevilles à frapper par exemple. (La tête de vis passera DANS la cage)

4 – Régler le niveau, l’aplomb, la verticalité et l’alignement.

ATTENTION : tolérance de faux aplomb = 2mm/ml