POSE PORTE PVC

METHODE :

# Text boxes

POSE

Atelier  24-A

ATELIER

La pose d’une porte en en dépose totale s’effectue dans l’encadrement de la baie. L’attention portera sur :

- Le NIVEAU du dormant

- L’APLOMB du dormant

- La VERTICALITE du dormant

- L’ALIGNEMENT du dormant par rapport au bord de baie

- Les 60mm mini des fixations par rapport au bord de baie (éclatement)

1 – Déposer le vantail existant au pied de biche.

3 – Tronçonner les pattes de fixation à la meuleuse.

4 – Déposer l’ancien bâti en bois.

2 – Déposer les baguettes d’habillage en bois.

10 – Percer au perforateur et cheviller avec une cheville adaptée au support.

9 – Repérer l’emplacement des perçages.

8 – Vérifier le niveau du seuil et recaler si nécessaire.

7 – Repérer l’emplacement du seuil et placer une cale de 5mm au sol.

6 – Mettre en place la nouvelle menuiserie.

5 – Dégager et ajuster la maçonnerie qui accueillera la nouvelle menuiserie.

11 – Placer le COMPRIBAND en partie basse (remontée de 10cm mini)

SECURITE :

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

12 – Replacer le dormant de la nouvelle menuiserie.

14 – Fixer le dormant

13 – Caler le dormant en vérifiant l’aplomb et la verticalité

15 – Re-vérifier la verticalité des montants

16 – Re-caler les montants si nécessaire

17 – Contrôler l’équerrage en mesurant les diagonales

18 – Placer le vantail sur les paumelles

19 – Placer le fond de joint entre la maçonnerie et la menuiserie

20 – Réaliser un cordon d’élastomère sur le fond de joint et lisser le

21 – Bourrer un isolant côté intérieur entre la maçonnerie et la menuiserie

22 – Tronçonner, encoller et placer les profils d’habillage intérieurs

23 – Placer les cache-paumelles et la poignée

24 – Placer le barriller

*GANTS

*CHAUSSURES

*BLEU

*LUNETTES

SECURITE :